REVERSIBILITE DE LA MACHINE ASYNCHRONE

Durée 3 h00

# Présentation

Nous allons dans ce TP :

- Justifier le choix du moteur asynchrone installé sur le système de levage.

- Etudier l’influence de l’énergie potentielle libérée par la charge pendant la phase de descente d’un engin de levage.

# Vous avez à votre disposition

- Le système de levage + platine démarrage direct.

- Le dossier technique

- Oscilloscope et table traçante

# On vous demande

## Choix de la motorisation :

L’énergie électrique absorbée par le moteur est convertie en énergie mécanique. Celle-ci est utilisée pour déplacer verticalement une charge de masse M.

Le schéma ci-contre représente l’organisation de la chaîne cinématique entre l’arbre du moteur asynchrone triphasé et la charge.

Cette charge étant soulevée à une hauteur H = ______ m en t = _____s.  (à compléter).

### Calculer la force F exercée sur le câble.

### Calculer l ‘énergie potentielle Wpch accumulée par la charge en vous aidant de  la relation ci-dessous.

Wpch = M.g.(h2-h1) = M.g .H

Avec M : masse en kg, g : accélération 9,81 m.s-2 et H : hauteur en m.

Remarque: Cette énergie potentielle est accumulée, nous la compterons positive. Si on redescend la charge l’énergie potentielle serait récupérée, nous la compterons donc négative.

### Déterminer la puissance mécanique Pm nécessaire pour soulever cette masse en vous aidant de la relation ci-dessous

### Calculer la puissance utile Pu fournie par le moteur ainsi que la puissance absorbée Pa

Relations : 	et  avec ( : rendement < 1

### Relever sur la plaque signalétique du moteur la puissance utile nominale et comparer cette valeur à la valeur trouvée précédemment. Préciser si le moteur choisi convient.

### Deviser le cache de protection de la plaque à bornes après accord du professeur et préciser le couplage du moteur en vous aidant du mémotech. Puis remettre le cache de protection.

## Essais : relevés courant et tension

On désire relevé le courant I dans une phase ainsi que la tension U aux bornes du moteur asynchrone afin de montrer que le moteur asynchrone est réversible.

Pour cela vous devez :

### Précisez au professeur les deux points de mesures sur le système.

### Effectuer le câble permettant de relever à l’oscilloscope le courant I ainsi que la tension U.

### Déterminer puis régler les calibres tensions et base de temps.

### Relever puis imprimer I = f(t) et U = g(t) en montée puis en descente.

### Calculer le déphasage  entre la tension et le courant en montée puis  en descente.

### Péciser le signe de la puissance absorbée Pa en montée puis en descente avec la relation suivante :

Avec :   	cos ( : facteur de puissance,

U : tension efficace,

I : courant efficace

Remarque :

- Si la puissance absorbée Pa est positive alors la machine asynchrone fonctionne en moteur. Elle absorbe donc de la puissance fournit par le réseau.

- Si  la puissance absorbée Pa est négative alors la machine asynchrone fonctionne en génératrice. Elle fournit de la puissance au réseau

### Préciser si la machine asynchrone fonctionne en moteur ou en génératrice en montée puis en descente.

# SYNTHESE

## Compléter le figure ci-dessous en précisant le signe de la puissance fournie par le moteur asynchrone dans les différents quadrants.

Remarque :

la puissance P fournit par le moteur peut s’écrire P = Cm x ( ( Cm : couple moteur en N.m et  ( : vitesse angulaire en rd/s)

## Précisez dans quels quadrants la machine asynchrone fonctionne-t-elle en moteur et en génératrice.

## Précisez dans quels quadrants la machine asynchrone fonctionne en montée et en descente en régime établi.

Remarque : En régime établi on a Cm = Cr (Cr : couple résistant constant positif en N.m)

# Text boxes

Cm

(

Q1

Q4

Q3

Q2

P …

P …

P …

P …