APPARTEMENT

# DE TYPE F2

Mise en situation :

Mr PAYET Inel propriétaire d’un appartement de type 2, souhaite entreprendre des travaux d’ordre électrique. Les travaux vont concerner l’ensemble de l’appartement mais nous allons, dans un premier temps, nous intéresser uniquement à la salle de séjour, la cuisine et le hall. Afin que le travail soit fait dans les règles de l’art, Mr PAYET vous invite à la réalisation de l’ouvrage. L’appareillage sera encastré et on vous demande de profiter des vides de construction pour  faire passer de la gaine I.C.T.A.

Plan de l’appartement type 2 :

OBJECTIF

- Implantation, câblage et mise en service d’une installation électrique en encastré.

Schéma architectural :

CONFIQURATION

La cabine est composée  de trois espaces qui sont les suivants :

- La cuisine,

- le hall,

- le séjour.

L’installation électrique de chaque espace est confiée à un éxécutant :

- L’électricien 1 réalisera l’installation électrique dans la cuisine,

- L’électricien 2 réalisera l’installation électrique dans le hall,

- L’électricien 3 réalisera l’installation électrique dans le séjour.

##### T.P N°3.1 :

##### ÉQUIPEMENT DE LA CUISINE

| B.E.P. "des Métiers de l'Électrotechnique" Fiche de travaux liés à des activités de Réalisation Titre : Va et vient | Repère : T.P 3.1 Niveau : 2 EL |
| --- | --- |
| Lieu d’activité : Zone de réalisation habitat/tertiaire | Système ou sous-système : LA CUISINE |
| Définition des activités confiées à l’élève : | Énoncé des objectifs : |
| 1-Prérequis : - Cours sur le va et vient : différents symboles. - Schéma développé et schéma architectural. - Cours sur les documents normatifs : - NFC 15 100, 2-En ayant à votre disposition : - La liste des matériels, - Les plans d'implantation, - Les schémas de câblages et de raccordements, - Le support de réalisation, - Les matériels nécessaires à l'exécution de l'opération, - Les outillages appropriés et leurs conditions d'emploi, - La méthode d'exécution, 3-On vous demande : C1.2 : Exploiter les consignes verbales ou écrites des tâches proposées. C2.1 : Organiser son poste de travail. C2.2 : Mettre en forme et Placer les supports, les conduits et les canalisations de l'ouvrage. C2.4 : Positionner et Fixer les éléments constitutifs de l'équipement. C2.5 : Raccorder électriquement les différents matériels. C2.10 : Vérifier la conformité des résultats de la mise en service par rapport aux spécifications fonctionnelles du dossier technique. 4-Critères d’évaluation : La préparation est faite avec méthode. L'esthétique est satisfaisante. Les canalisations sont façonnées dans les règles de l'art. L'ensemble des liaisons et raccordements est conforme aux schémas de connexions. L’installation fonctionne correctement. Les connexions présentent une bonne continuité électrique et une bonne tenue aux contraintes mécaniques. | Fonctions et tâches : Fonctions et Tâches : F1: ORGANISATION T1.3: Préparer et vérifier le matériel nécessaire à la tâche. T1.4: Organiser le poste de travail ou le chantier. F2: REALISATION T2.2: Implanter, poser les appareils et les matériels. T2.4: Câbler les éléments. T2.6: Vérifier la qualité des travaux en cours et en fin d'exécution dans le respect des textes en vigueur. F3: MISE EN SERVICE T3.3: Tester l'installation suivant les spécifications techniques prédéfinies. Savoirs associés : S3: Installations et équipements électriques. S3-1: Installations électriques des bâtiments : - Schéma électrique de l'installation. - Appareillage électrique basse tension. Niveau:3 S3-3: Canalisations électriques : - Cheminement (conduits, moulures). - Les modes de pose. Niveau:4 Compétences : Capacité: C1: S'INFORMER Compétence:C1.2 Capacité: C2: EXECUTER Compétences:C2.1 C2.2 C2.4 C2.5 C2.10 |
| Observation proposée par le professeur. Observations : | Note : | Temps prévu (en heures) : 6 |
|  | Nom de l’élève : |

##### Cahier des charges

##### L’installation électrique de la cuisine comporte :

- 1 point lumineux central en va-et-vient,

- 1 prise de courant spécialisée pour la cuisinière 32A 2P+T,

- 1 prise de courant spécialisée pour le frigidaire 20A 2P+T,

- 2 prise de courant 10/16A 2P+T,

- 1 sortie de câble pour le convecteur (câblé par l’élève n°2).

##### Schéma développé

##### Schéma d’implantation du matériel

##### Liste du matériel

| DESIGNATION | QT | REFERENCE | NBR DE PAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Disjoncteur Déclic 16A | 1 | 20726 | 2 |
| Disjoncteur Déclic 25A | 2 | 20728 | 6 |
| Disjoncteur Déclic 32A | 1 | 20729 | 2 |
| Prise de courant 2P+t | 4 | ALB82072 | 0 |
| Interrupteur va et vient | 2 | ALB82051 | 0 |

##### Travail demandé

Le tableau de répartition et la gaine technique sont communs aux trois élèves, la pose est réalisée par le professeur.

Pour des raisons de sécurité, chaque élève est responsable de sa propre alimentation en énergie.

1 - Organisation du poste de travail :

- Lister les consommables nécessaires,

- Vérifier que les outils nécessaires sont disponibles,

2 - Positionnement des appareillages :

- Tracer sur la plaque de BA13 l’implantation des appareillages en   respectant les dimensions du plan.

- Percer la plaque de BA13 à la scie cloche.

3 - Réalisation de l’ouvrage :

- Implanter les boites d’encastrement,

- Installer les canalisations et les câbles en respectant les sections préconisées.

4 - Raccordement électrique des différents matériels dans les règles de l’art :

- Câbler le mécanisme des appareillages et effectuer le raccordement jusqu’au tableau de distribution.

Les parties 5 et 6 se feront en présence du professeur.

5 - Contrôle de l’installation (Utiliser le contrôleur d’installation) :

- Contrôler l’équipotentialité des mises à la terre.

- Mesurer la résistance de terre.

- Vérifier que les protections sont effectives (faire déclencher le DDR).

6 - Mise en service de l’installation :

- Vérifier que la tension aux bornes des prises est bien conforme.

- Vérifier le bon fonctionnement du va – et – vient.

##### Evaluation

| Compétences considérées | 0 erreur | 1 erreur | 2 erreurs | 3 erreurs | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implantation et esthétique : |  |  |  |  |  |
| ( Respect des dimensions | /3 | /2 | /1 | /0 |  |
| ( Esthétique du perçage à la scie cloche | /3 | /0 | /0 | /0 |  |
| ( Esthétique des appareils posés | /4 | /0 | /0 | /0 |  |
| ( Pose des gaines | /3 | /2 | /1 | /0 |  |
| Total implantation et esthétique : /13 |
| Travail des conducteurs : |  |  |  |  |  |
| ( Mou de câble | /3 | /2 | /1 | /0 |  |
| ( Travail des conducteurs | /3 | /2 | /1 | /0 |  |
| Total travail des conducteurs : /6 |
| Câblage : |  |  |  |  |  |
| ( Passage des conducteurs | /4 | /3 | /2 | /1 |  |
| ( Connexions : serrage | /4 | /2 | /0 | /0 |  |
| ( Respect des sections et des couleurs | /4 | /2 | /0 | /0 |  |
| ( Bon état de l’isolant | /4 | /3 | /2 | /0 |  |
| Total câblage : /16 |
| Fonctionnement : |  |  |  |  |  |
| ( Explications lors de la mise en service | /2 | /0 | /0 | /0 |  |
| ( Fonctionnement | /8 | /0 | /0 | /0 |  |
| Total fonctionnement : /10 |
| Liaison à la terre : |  |  |  |  |  |
| ( Mise à la terre | /3 | /0 | /0 | /0 |  |
| Total liaison à la terre : /3 |
| Temps |  |  |  |  |  |
| ( Temps conseillé 6 heures |  |  | /2 |  |  |
| Total | /50 |
| Note | /20 |

##### T.P N°3.2 :

##### ÉQUIPEMENT DU HALL

| B.E.P. "des Métiers de l'Électrotechnique" Fiche de travaux liés à des activités de Réalisation Titre : Délestage | Repère : T.P 3.2 Niveau : 2 EL |
| --- | --- |
| Lieu d’activité : Zone de réalisation habitat/tertiaire | Système ou sous-système : LE HALL |
| Définition des activités confiées à l’élève : | Énoncé des objectifs : |
| 1-Prérequis : - Cours sur le délestage : - Infra rouge ; radio ; courant porteur. - Cours sur les documents normatifs : - NFC 15 100, 2-En ayant à votre disposition : - La liste des matériels, - Les plans d'implantation, - Les schémas de câblages et de raccordements, - Le support de réalisation, - Les matériels nécessaires à l'exécution de l'opération, - Les outillages appropriés et leurs conditions d'emploi, - La méthode d'exécution, 3-On vous demande : C1.2 : Exploiter les consignes verbales ou écrites des tâches proposées. C2.1 : Organiser son poste de travail. C2.2 : Mettre en forme et Placer les supports, les conduits et les canalisations de l'ouvrage. C2.4 : Positionner et Fixer les éléments constitutifs de l'équipement. C2.5 : Raccorder électriquement les différents matériels. C2.10 : Vérifier la conformité des résultats de la mise en service par rapport aux spécifications fonctionnelles du dossier technique. 4-Critères d’évaluation : La préparation est faite avec méthode. L'esthétique est satisfaisante. Les canalisations sont façonnées dans les règles de l'art. L'ensemble des liaisons et raccordements est conforme aux Schémas de connexions. L’installation fonctionne correctement. Les connexions présentent une bonne continuité électrique et une bonne tenue aux contraintes mécaniques. | Fonctions et tâches : Fonctions et Tâches : F1: ORGANISATION T1.3: Préparer et vérifier le matériel nécessaire à la tâche. T1.4: Organiser le poste de travail ou le chantier. F2: REALISATION T2.2: Implanter, poser les appareils et les matériels. T2.4: Câbler les éléments. T2.6: Vérifier la qualité des travaux en cours et en fin d'exécution dans le respect des textes en vigueur. F3: MISE EN SERVICE T3.3: Tester l'installation suivant les spécifications techniques prédéfinies. Savoirs associés : S3: Installations et équipements électriques. S3-1: Installations électriques des bâtiments : - Schéma électrique de l'installation. - Appareillage électrique basse tension. Niveau:3 S3-3: Canalisations électriques : - Cheminement (conduits, moulures) - Les modes de pose. Niveau:4 S3-5: Appareillage basse tension : Fonction gestion d'énergie : - Délesteur. Niveau:3 Compétences : Capacité: C1: S'INFORMER Compétence:C1.2 Capacité: C2: EXECUTER Compétences:C2.1 C2.2 C2.4 C2.5 C2.10 |
| Observation proposée par le professeur. Observations : | Note : | Temps prévu (en heures) : 6 |
|  | Nom de l’élève : |

##### Cahier des charges

##### L’installation électrique du hall comporte :

- 1 minuterie avec trois boutons poussoirs et un point lumineux central,

- 1 sortie de câble pour le convecteur.

Il vous sera demandé de câbler les sorties de câbles pour les convecteurs du séjour et de la cuisine (X10 et X11).

##### Schéma développé

##### Schéma d’implantation du matériel

##### Liste du matériel

| DESIGNATION | QT | REFERENCE | NBR DE PAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Coffret OPALE 3 Rangées De 13 modules | 1 | 13203 | 0 |
| Disjoncteur Déclic 16A | 1 | 20726 | 2 |
| Disjoncteur Déclic 25A | 4 | 20728 | 2 |
| Minuterie | 1 | 15363 | 2 |
| Contacteur délesteur CDS | 1 | 15908 | 10 |
| Sortie de câble | 3 | ALB82096 | 0 |
| Bouton poussoir modulaire | 1 | 15137 | 2 |
| Bouton poussoir | 3 | ALB82051 | 0 |
| Douille DCL en applique | 1 | ALB71361+ALB71818 | 0 |

##### Travail demandé

Le tableau de répartition et la gaine technique sont communs aux trois élèves, la pose est réalisée par le professeur.

Pour des raisons de sécurité, chaque élève est responsable de sa propre alimentation en énergie.

1 - Organisation du poste de travail :

- Lister les consommables nécessaires,

- Vérifier que les outils nécessaires sont disponibles,

2 - Positionnement des appareillages :

- Tracer sur la plaque de BA13 l’implantation des appareillages en respectant les dimensions du plan.

- Percer la plaque de BA13 à la scie cloche.

3 - Réalisation de l’ouvrage :

- Implanter les boites d’encastrement,

- Installer les canalisations et les câbles en respectant les sections préconisées.

4 - Raccordement électrique des différents matériels dans les règles de l’art :

- Câbler le mécanisme des appareillages et effectuer le raccordement jusqu’au tableau de distribution.

Les parties 5 et 6 se feront en présence du professeur.

5 - Contrôle de l’installation (Utiliser le contrôleur d’installation) :

- Contrôler l’équipotentialité des mises à la terre.

- Mesurer la résistance de terre.

- Vérifier que les protections sont effectives (faire déclencher le DDR).

7 - Mise en service de l’installation :

- Vérifier que la tension aux bornes de la prise est bien conforme.

- Vérifier le bon fonctionnement de la minuterie.

##### Vérifier le bon fonctionnement du délesteur.

##### Evaluation

| Compétences considérées | 0 erreur | 1 erreur | 2 erreurs | 3 erreurs | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implantation et esthétique: |  |  |  |  |  |
| ( Respect des dimensions | /3 | /2 | /1 | /0 |  |
| ( Esthétique du perçage à la scie cloche | /3 | /0 | /0 | /0 |  |
| ( Esthétique des appareils posés | /4 | /0 | /0 | /0 |  |
| ( Pose des gaines | /3 | /2 | /1 | /0 |  |
| Total implantation et esthétique : /13 |
| Travail des conducteurs : |  |  |  |  |  |
| ( Mou de câble | /3 | /2 | /1 | /0 |  |
| ( Travail des conducteurs | /3 | /2 | /1 | /0 |  |
| Total travail des conducteurs : /6 |
| Câblage : |  |  |  |  |  |
| ( Passage des conducteurs | /4 | /3 | /2 | /1 |  |
| ( Connexions : serrage | /4 | /2 | /0 | /0 |  |
| ( Respect des sections et des couleurs | /4 | /2 | /0 | /0 |  |
| ( Bon état de l’isolant | /4 | /3 | /2 | /1 |  |
| Total câblage : /16 |
| Fonctionnement : |  |  |  |  |  |
| ( Explications lors de la mise en service | /2 | /0 | /0 | /0 |  |
| ( Fonctionnement | /8 | /0 | /0 | /0 |  |
| Total fonctionnement : /10 |
| Liaison à la terre : |  |  |  |  |  |
| ( Mise à la terre | /3 | /0 | /0 | /0 |  |
| Total liaison à la terre : /3 |
| Temps |  |  |  |  |  |
| ( Temps conseillé 6 heures |  |  | /2 |  |  |
| Total | /50 |
| Note | /20 |

##### T.P N°3.3 :

##### ÉQUIPEMENT DU SÉJOUR

| B.E.P. "des Métiers de l'Électrotechnique" Fiche de travaux liés à des activités de Réalisation Titre : Commande à distance | Repère : T.P 3.3 Niveau : 2 EL |
| --- | --- |
| Lieu d’activité : Zone de réalisation habitat/tertiaire | Système ou sous-système : LE SEJOUR |
| Définition des activités confiées à l’élève : | Énoncé des objectifs : |
| 1-Prérequis : - Cours sur la commande à distance : Notions principales sur : Infra rouge ; radio ; courant porteur. - Schémas de principe. - Cours sur les documents normatifs : - NFC 15 100, 2-En ayant à votre disposition : - La liste des matériels, - Les plans d'implantation, - Les schémas de câblages et de raccordements, - Le support de réalisation, - Les matériels nécessaires à l'exécution de l'opération, - Les outillages appropriés et leurs conditions d'emploi, - La méthode d'exécution, 3-On vous demande : C1.2 : Exploiter les consignes verbales ou écrites des tâches proposées. C2.1 : Organiser son poste de travail. C2.2 : Mettre en forme et Placer les supports, les conduits et les Canalisations de l'ouvrage. C2.4 : Positionner et Fixer les éléments constitutifs de l'équipement. C2.5 : Raccorder électriquement les différents matériels. C2.10 : Vérifier la conformité des résultats de la mise en service par rapport aux spécifications fonctionnelles du dossier technique. 4-Critères d’évaluation : La préparation est faite avec méthode. L'esthétique est satisfaisante. Les canalisations sont façonnées dans les règles de l'art. L'ensemble des liaisons et raccordements est conforme aux schémas de connexions. L’installation fonctionne correctement. Les connexions présentent une bonne continuité électrique et une bonne tenue aux contraintes mécaniques. | Fonctions et tâches : Fonctions et Tâches : F1: ORGANISATION T1.3: Préparer et vérifier le matériel nécessaire à la tâche. T1.4: Organiser le poste de travail ou le chantier. F2: REALISATION T2.2: Implanter, poser les appareils et les matériels. T2.4: Câbler les éléments. T2.6: Vérifier la qualité des travaux en cours et en fin d'exécution dans le respect des textes en vigueur. F3: MISE EN SERVICE T3.3: Tester l'installation suivant les spécifications techniques prédéfinies. Savoirs associés : S3: Installations et équipements électriques. S3-1: Installations électriques des bâtiments : - Schéma électrique de l'installation. - Appareillage électrique basse tension. Niveau:3 S3-3: Canalisations électriques : - Cheminement (conduits, moulures) - Les modes de pose. Niveau:4 S4: Installations communicantes. S4-2: Installations électriques des bâtiments : Gestion technique : - Domestique. Niveau:1 ou 2 Compétences : Capacité: C1: S'INFORMER Compétence:C1.2 Capacité: C2: EXECUTER Compétences:C2.1 C2.2 C2.4 C2.5 C2.10 |
| Observation proposée par le professeur. Observations : | Note : | Temps prévu (en heures) : 6 |
|  | Nom de l’élève : |

##### Cahier des charges

##### L’installation électrique du séjour comporte :

- 2 points lumineux en appliques commandées à distance,

- 2 prise de courant 10/16A 2P+T,

- 1 sortie de câble pour le convecteur (câblé par l’élève n°2).

##### Schéma développé

##### Schéma d’implantation du matériel

##### Liste du matériel

| DESIGNATION | QT | REFERENCE | NBR DE PAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Disjoncteur Déclic 2A | 2 | 20724 | 2 |
| Disjoncteur Déclic 16A | 1 | 20726 | 2 |
| Disjoncteur Déclic 25A | 1 | 20728 | 2 |
| Emetteur tableau IRE4 4 entrées | 1 | 18021 | 8 |
| Récepteur tableau IRR 1 sorties | 1 | 18022 | 8 |
| Module d’extension EXR | 1 | 18023 | 8 |
| Télécommande TRT | 1 | 18028 | 0 |
| Prise de courant 2P+t | 2 | ALB82072 | 0 |
| Bouton poussoir | 2 | ALB82051 | 0 |
| Douille DCL en applique | 2 | ALB71361+ALB71818 | 0 |

##### Travail demandé

Le tableau de répartition et la gaine technique sont communs aux trois élèves, la pose est réalisée par le professeur.

Pour des raisons de sécurité, chaque élève est responsable de sa propre alimentation en énergie.

1 - Organisation du poste de travail :

- Lister les consommables nécessaires,

- Vérifier que les outils nécessaires sont disponibles,

2 - Positionnement des appareillages :

- Tracer sur la plaque de BA13 l’implantation des appareillages en   respectant les dimensions du plan.

- Percer la plaque de BA13 à la scie cloche.

3 - Réalisation de l’ouvrage :

- Implanter les boites d’encastrement,

- Installer les canalisations et les câbles en respectant les sections préconisées.

4 - Raccordement électrique des différents matériels dans les règles de l’art :

- Câbler le mécanisme des appareillages et effectuer le raccordement jusqu’au tableau de distribution.

Les parties 5 et 6 se feront en présence du professeur.

5 - Contrôle de l’installation (Utiliser le contrôleur d’installation) :

- Contrôler l’équipotentialité des mises à la terre.

- Mesurer la résistance de terre.

- Vérifier que les protections sont effectives (faire déclencher le DDR).

6 - Mise en service de l’installation :

- Vérifier que la tension aux bornes de la prise est bien conforme.

- Vérifier le bon fonctionnement de la commande à distance par les boutons poussoirs puis la télécommande.

##### Evaluation

| Compétences considérées | 0 erreur | 1 erreur | 2 erreurs | 3 erreurs | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implantation et esthétique : |  |  |  |  |  |
| ( Respect des dimensions | /3 | /2 | /1 | /0 |  |
| ( Esthétique du perçage à la scie cloche | /3 | /0 | /0 | /0 |  |
| ( Esthétique des appareils posés | /4 | /0 | /0 | /0 |  |
| ( Pose des gaines | /3 | /2 | /1 | /0 |  |
| Total implantation et esthétique : /13 |
| Travail des conducteurs : |  |  |  |  |  |
| ( Mou de câble | /3 | /2 | /1 | /0 |  |
| ( Travail des conducteurs | /3 | /2 | /1 | /0 |  |
| Total travail des conducteurs : /6 |
| Câblage : |  |  |  |  |  |
| ( Passage des conducteurs | /4 | /3 | /2 | /1 |  |
| ( Connexions : serrage | /4 | /2 | /0 | /0 |  |
| ( Respect des sections et des couleurs | /4 | /2 | /0 | /0 |  |
| ( Bon état de l’isolant | /4 | /3 | /2 | /1 |  |
| Total câblage : /16 |
| Fonctionnement : |  |  |  |  |  |
| ( Explications lors de la mise en service | /2 | /0 | /0 | /0 |  |
| ( Fonctionnement | /8 | /0 | /0 | /0 |  |
| Total fonctionnement : /10 |
| Liaison à la terre : |  |  |  |  |  |
| ( Mise à la terre | /3 | /0 | /0 | /0 |  |
| Total liaison à la terre : /3 |
| Temps |  |  |  |  |  |
| ( Temps conseillé 6 heures |  |  | /2 |  |  |
| Total | /50 |
| Note | /20 |

# Text boxes

## Équipement d’une cuisine, d’un séjour et du hall

S0

Q1

L1 : Phase		N : Neutre	    P.E : Conducteur de protection électrique,

Q1, Q2, Q3, Q4 : Disjoncteurs,

## X1, X2, X3, X4 : Prises de courant 10/16A + T,

S1, S2 : Interrupteurs va-et-vient,

E1 : Tube fluorescent.

SEJOUR

Q3

25 A

1.4x8.0

COULOIR 1

WC

3.5x4.1

CHAMBRE

Structure du module 3D habitat

###### HALL

1.6x3.7

RANGEMENT

2.3x3.7

BAINS

3.0x4.0

CUISINE

###### HALL

###### SEJOUR

###### CUISINE

###### SEJOUR

32 A

t

Q2

32 A

Q1

16 A

### S2

### S1

### S4

### S5

Q3

### X2

### X1

### E1

L1

N

P.E

Q6

25 A

### X6

S3

t

### X10

### E2

4

### K1

L1

N

P.E

K1

9

10

11

Q5

Q7

25A

Multi9

CDS

MERLIN GERIN

7

### X11

### X12

1

3

16

### Extension EXR

1

14

12

10

8

6

15

13

Q12

2 A

2

L1

N

P.E

### Récepteur IRR

4

11

9

7

5

Q10

2A

### Emetteur IRE4

2

ant.

E1

E2

E3

E4

-   +

IRE4

N   L

MERLIN GERIN

Multi9

IRR

Multi9

MERLIN GERIN

N   L

-   +

S1

ant.

16

14

12

10

8

6

4

2

15

13

11

9

7

5

3

1

Q11

16 A

Q1

Q12

Q11

EXR

Multi9

MERLIN GERIN

N   L

-   +

E3

S2

16

14

12

10

8

6

4

2

15

13

11

9

7

5

3

1

3

4

A

L1 : Phase	      N : Neutre           P.E : Conducteur de protection électrique,

Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 : Disjoncteurs,

S3, S4, S5 : Boutons poussoirs,

S0 : Bouton poussoir modulaire dans tableau,

K1 : Minuterie,

E2 : Lampe,

X10, X11, X12 : sorties câbles convecteurs,

CDS : Contacteur délesteur

B

2

### X4

Q8

25 A

Q4

Q9

25 A

S5

S3

E4

Q2

###### CUISINE

K1

Q4

25 A

### X3

Q13

25 A

### X5

L1 : Phase,          N : Neutre,	      P.E : Conducteur de protection électrique,

Q10, Q11, Q12, Q13 : Disjoncteurs,		TRT : Télécommande,

## X5, X6 : Prise de courant 10/16A + T, 		IRE4 : Emetteur 4 entrées,

S6, S7 : Boutons poussoirs, 			IRR : Récepteur 1 sortie,

H3, H4 : Lampes,					EXR : Module d’extension.

S4

S3

40

30

10

X4

X10

X2

X1

S2

S1

70

30

S6

X5

X11

60

15

30

70

Q1

S6

S7

60

Q3

Q4

Q5

40

3.0x3.8

50

20

1ére rangée

20

Q6

1ére rangée

IRR

EXR

IRE4

E3

E4

B

S1

S2

4

S3

IRE4

A

3

Multi9

Multi9

EXR

120

10

20

30

45

10

120

10

IRR

Multi9

1

2

3éme rangée

Q13

6

N   L

- +

N   L

E1

10

60

160

70

120

120

30

20

70

X6

E1

50

30

X3

E2

- +

N   L

CDS

2ére rangée

Q10

Q12

Q11

Q2

Multi9

CDS

2éme rangée

Q6

Q7

Q8

Q9

CDS

La sortie de câble X11 a été posée préalablement par le professeur.

Le luminaire E1 ainsi que la sortie de câble X10 ont été posés préalablement par le professeur

E2

X12

E3

E4

S7

120

120

120

30

30

30

S0

1

2

Q7

Q8

Q9

Q13