Les Capteurs

Un capteur est un organe chargé de prélever une grandeur physique à mesurer et de la transformer en une grandeur exploitable. Le capteur est un organe de saisie d'informations. C'est le premier maillon de toute une chaîne de mesure, acquisition de données, de tout système d'asservissement, régulation, de tout dispositif de contrôle, ...

- Corps d'épreuve : élément mécanique qui réagit sélectivement à la grandeur à mesurer (appelée aussi mesurande).

But : transformer la grandeur à mesurer en une autre grandeur physique dite mesurable .

- Elément de transduction : élément sensible lié au corps d'épreuve. Il traduit les réactions du corps d'épreuve en une grandeur électrique constituant le signal de sortie .

- Boîtier : élément mécanique de protection, de maintien et de fixation du capteur .

- Module électronique de fonctionnement : il a, selon les cas, les fonctions suivantes :

- alimentation électrique du capteur ( si nécessaire )

- mise en forme et amplification du signal de sortie

- filtrage, amplification

- conversion du signal ( CAN,...)

Les grandeurs d'influence sont des grandeurs étrangères qui, selon leur nature et leur importance, peuvent provoquer des perturbations sur les capteurs. C'est donc une cause d'erreurs agissant sur le signal de sortie .

Exemple :

- la température

- la pression environnante

- les vibrations mécaniques ou acoustiques

- la position du capteur et sa fixation

- l'humidité, la projection d'eau, l'immersion

- les ambiances corrosives

- les perturbations électromagnétiques

- les rayonnements nucléaires

- les accélérations et la pesanteur

- l'alimentation électrique du capteur .

Les capteurs fonctionnent selon deux principes de base suivant l'origine du signal électrique de sortie . On distingue :

- les capteurs actifs fonctionnant en générateur

- les capteurs passifs fonctionnant en modulateur .

Dans les capteurs actifs; une partie de l'énergie physique prélevée sur la mesurande est transformée directement en une énergie électrique qui constitue le signal de sortie. Ce signal est un courant, une tension ou une quantité d'électricité. Les signaux de sortie délivrés par les capteurs actifs sont de faible puissance. Ils sont dits de bas niveau et doivent être amplifiés pour pouvoir être ensuite transmis à distance .

Dans les capteurs passifs, c'est l'impédance du capteur qui est sensible aux variations du mesurande. Ces variations d'impédance ne sont mesurables que par l'intermédiaire d'un circuit électronique de préconditionnement. Les capteurs passifs doivent être alimentés par une source d'énergie extérieure . Cette source peut être une tension continue ou modulée en fréquence .

Ces modes de fonctionnement correspondent à des principes de base et s'adapte essentiellement aux capteurs à sortie analogique . Le mode de fonctionnement des capteurs à sortie numérique et logique sont des cas particuliers .

Les liens entre un capteur et la grandeur qu’il mesure sont définis par ses caractéristiques d’emploi.

- Etendue de mesure

Domaine de mesure pour lequel les indications du capteur ne doivent pas être entachées d’une erreur supérieure à l’erreur maximale tolérée. On appelle les valeurs limites du domaine, « portée minimale » et « portée maximale ».

- Sensibilité

| C’est le rapport de la variation du signal de sortie à la variation correspondante de la grandeur à mesurer. C'est à dire à la pente de la courbe de réponse du capteur pour une valeur donnée : S=ds/de ds : variation de sortie de : variation de l'entrée |  |
| --- | --- |

- Précision

C’est l’aptitude du capteur à donner des indications proche de la valeur vraie de la grandeur mesurée.

- Fidélité et justesse

La justesse est la qualité d’un capteur à fournir des indications précises.

La fidélité est la qualité d'un capteur à fournir des indications identiques pour une même valeur de la grandeur à mesurer .

a : capteur ni fidèle, ni juste ( erreurs et incertitudes de mesure importantes )

b : capteur fidèle mais non juste

c : capteur juste mais non fidèle

d : capteur juste et fidèle, donc précis ( erreurs et incertitudes de mesure réduites )

- Rapidité

C’est l’aptitude du capteur à suivre dans le temps les variations de la grandeur à mesurer . Il faut donc tenir compte du temps de réponse, de la bande passante et la fréquence de coupure du capteur .

- Stabilité

La stabilité qualifie la capacité d'un capteur à conserver ses performances pendant une longue durée ( problème de dérive du zéro par exemple ).

- Répétabilité et Reproductibilité

La répétabilité est l'étroitesse de l'accord entre les résultats de mesures successifs d'une même grandeur effectuée avec la même méthode, par le même observateur, avec les mêmes instruments de mesure et à des intervalles de temps assez courts .

La reproductibilité est l'étroitesse de l'accord entre les résultats de mesures successifs d'une même grandeur dans le cas où les mesures sont effectuées dans les conditions différentes que pour la répétabilité .

- Bruit de fond

C'est une variation parasite, souvent aléatoire, du signal de sortie, dont la valeur moyenne est nulle et qui vient se superposer à la valeur à mesurer .

- Erreur de mesure

- L'erreur de zéro (offset)

- L'erreur d'échelle (gain)

C'est une erreur qui dépend de façon linéaire de la grandeur mesurée.

- L'erreur de linéarité

La caractéristique n'est pas une droite.

- L'erreur due au phénomène d'hystérésis

Il y a phénomène d'hystérésis lorsque le résultat de la mesure dépend de la précédente mesure.

- L'erreur de mobilité

La caractéristique est en escalier, cette erreur est souvent due à une numérisation du signal.

Le choix d’un capteur approprié s’effectue en vérifiant que ses caractéristiques métrologiques sont compatibles avec les conditions imposées par le cahier des charges. Ces conditions sont de deux types :

- conditions sur la mesurande

- conditions sur l’environnement de mesure.

Exemple de conditions à prendre en compte :

| MESURANDE Conditions imposées | CAPTEUR Caractéristiques métrologiques |
| --- | --- |
| Plage de variation | Etendue de mesure |
| Variation minimale à mesurer | Résolution |
| Spectre de fréquence ou vitesse de rotation | Bande passante |
| Précision de mesure | Erreur de linéarité Erreur d’hystérésis |
| Plage de température de fonctionnement | Dérive thermique du zéro Tenue en température |
| Localisation | Encombrement |
| Composition de l’atmosphère | Inertie chimique Protection |
| Parasites | Blindage Isolement ou non par rapport à la masse |

# Text boxes

# Définition

# Constitution d’un capteur

# Grandeur d’influence

# Mode de fonctionnement des capteurs

# Caractéristiques métrologiques d’un capteur

# Choix d’un capteur

Répartition des mesures

Répartition des mesures

Répartition des mesures

Répartition des mesures

Valeurs mesurées

Valeurs mesurées

Valeurs mesurées

Valeurs mesurées

Valeur vraie         valeur

moyenne

Valeur vraie         valeur

moyenne

Valeur vraie         valeur

moyenne

Valeur vraie         valeur

moyenne

a)

b)

c)

d)