| TSTIE | Cours n°2 | 2004/2005 |
| --- | --- | --- |

Stratégie de protection

- Choix du calibre d’un disjoncteur

Pour choisir le calibre d’un disjoncteur, il faut connaître le courant d’emploi du récepteur qu’il va protéger.

  - Calculer le courant d’emploi du récepteur

En monophasé :

En triphasé :

  - Tableaux donnant le courant d’emploi

Charges résistives et lampes à incandescence

Moteurs asynchrones triphasés :

- Stratégie de protection

Les systèmes sur lesquels vous allez travailler possèdent pour la plupart plusieurs récepteurs, donc plusieurs départs.

Ceci veut dire un appareillage de protection par départ.

En tête de l’armoire commandant le système une protection dite générale assure la protection globale du système.

La distribution (pour les protections) peut se schématiser comme suit :

La stratégie de protection consiste à choisir les disjoncteurs A, B, C, D et E pour assurer la sélectivité des matériels.

- Sélectivité des protections

On étudiera la stratégie de protection d’un système lorsque celui-ci possède une distribution comme celle indiquée au paragraphe II ou lorsque plusieurs appareillages de protection sont placés en série.

C’est ce que nous allons voir dans les deux exemples suivants :

- Le système de levage

- Le système de malaxage

III.1 Mauvais exemple du système de levage (motorisation continue)

Sur le système de levage, quatre protections sont placées en série.

Quel est l’intérêt de ces quatre protections ?

La sélectivité sur le système est elle totale ?

La stratégie de protection est elle la meilleure ?

III.2 Exemple du système de malaxage

- Sur la page précédente, pour chaque courbe de protection, indiquer le repère de l’appareil qui lui correspond.

- Y a-t-il sélectivité entre Q2 et Q1 ?

- Y a-t-il sélectivité entre F2 et Q1 ?

- Y a-t-il sélectivité entre Q3 et Q1 ?

- Sur le document donné ci-dessous, y a-t-il sélectivité entre Q2 etQ1 ?

- La sélectivité est dite :…………………

Conclure :

Sélectivité totale :

Sélectivité partielle :

A partir de l’étude de ces deux systèmes, on va généraliser l’étude de la sélectivité.

Plusieurs méthodes existent, nous allons les étudier les unes après les autres en fonction de l’appareillage de protection présent en amont et celui présent en aval.

- Sélectivité entre deux disjoncteurs

IV.1 Sélectivité ampèremétrique

En choisissant le calibre des déclencheurs de façon appropriée ou réglant (comme sur le malaxeur) ces déclencheurs on peut obtenir une sélectivité ampèremétrique

Sélectivité totale :							Sélectivité partielle :

Description :……………. 						Description :…………….

………………………….						………………………….

………………………….						………………………….

IrA :

IccA :

ImA :

Placer sur vos courbes ImB et ImA.

Si la sélectivité est totale, seul le disjoncteur en aval déclenche sur un défaut en aval de B.

Dans le tableau ci-dessous, la sélectivité totale se traduit par un « T ».

Si la sélectivité est partielle, le disjoncteur en aval ouvre seul jusque à une valeur limite.

Au-delà de cette valeur, les deux disjoncteurs déclenchent.

La valeur limite est notée dans les tableaux suivants.

IV.2 Sélectivité chronométrique

Dans certains cas, on peut retarder le déclenchement du disjoncteur en amont pour obtenir une sélectivité totale.

Dans le cas d’une sélectivité partielle, en retardant le disjoncteur en amont (A) on obtient une sélectivité totale.

Le disjoncteur A est dit sélectif.

- Sélectivité entre deux fusibles

Deux méthodes sont possibles pour déterminer s’il y a sélectivité entre deux fusibles.

V.1 Utilisation de tableaux constructeurs

Pour un fusible 10 A gG en amont, il y a sélectivité lorsque le fusible gG en aval est de 4 A ou moins.

V.2 Notion de contrainte thermique

Fusibles gG						Fusibles aM

Y a-t-il sélectivité entre un fusible 4 A aM installé en aval d’un fusible 6 A aM ?

- Sélectivité entre un disjoncteur et un fusible

Pour la vérifier la sélectivité entre un disjoncteur et un fusible, que le disjoncteur se trouve en amont ou en aval, reportez vous à la documentation technique fournie page 9/10.

- Sélectivité entre deux dispositifs différentiels

Cette deuxième condition impose souvent de choisir un dispositif différentiel de tête retardé.

On dit que le dispositif différentiel de tête est sélectif. (S)

Finir alors l’exercice en choisissant le différentiel en tête de l’installation.

Exercice :

Vous avez à choisir les protections de l’installation d’une entreprise d’emboutissage de pièces alimentée par un réseau 3*400 V + N + PE.

La totalité des récepteurs présents sont des moteurs asynchrones triphasés à cage.

L’entreprise dispose de 4 emboutisseuses équipées d’un moteur chacune et d’une salle informatique protégée par un dispositif différentiel.

On utilisera aussi un disjoncteur général magnétothermique différentiel déjà dessiné.

- Réaliser le schéma unifilaire de l’installation (disjoncteur moteur : magnétothermique + contacteur)

- Choisir les disjoncteurs pour chaque emboutisseuse. Noter sa référence et la plage du thermique à côté de son symbole.

- En négligeant le courant consommé par la salle informatique, calculer le calibre approprié du disjoncteur général. Donner la référence du déclencheur qui convient si le disjoncteur est de la gamme NS100.

Calibre présumé :       A                       Ref déclencheur présumé : TM…..D

- Y a-t-il sélectivité totale ?

- Choisir alors le disjoncteur général approprié avec son déclencheur. Noter la réponse.

- Choisir le bloc différentiel de la salle informatique. Noter sa référence et sa sensibilité à côté de son symbole.

- Choisir de manière à assurer une sélectivité différentielle, le bloc différentiel à ajouter au disjoncteur général. Noter sa référence à côté de son symbole.

# Text boxes

F2

KM

Q1

VARIATEUR

RTV

M1

Sélectivité :

D

A

C

E

1 protection par récepteur

Protection générale

Pmoteur asynchrone levage = 2,2 kW ; Calibre mini disjoncteur :………………

Cos ( = 1 si………………………………….

Ib triphasé =

Ib monophasé =

B

F1

DJ

Fusible :

Intérêt :

Disjoncteur :

Intérêt :

Fusible :

Intérêt :

Fusible :

Intérêt :

Iemploi =

Sur le graphique ci-dessous :

- Pour un défaut de 200 A, y a-t-il sélectivité entre F1 et DJ ?

- Pour un défaut de 100 A, y a-t-il sélectivité entre F2 et F1 ?

- Pour un défaut de 100 A, y a-t-il sélectivité entre F2 et DJ ?

- Y a-t-il sélectivité totale ? (Quel que soit le courant de défaut, un seul appareil doit déclencher

SYSTEME DE LEVAGE

Q10

Q3

I>

Q1

M1

F2

Q2

DG

P = 5,5 kW

I =        A

P = 5,5 kW

I =        A

M2

P = 7,5 kW

I =        A

M3

P = 7,5 kW

I =        A

M4

I = 10 A

Prises

Calibre :                A

Sensibilité :           mA

Ref Disjoncteur :

Ref Différentiel :

Id

T en s

IccA

IrA

IrB

IccB

ImA

IccA

IccB

IrB

T en s

Id

A

B

ImA

Sélectivité partielle

totale

ImA

B

A

IccA

IrA

IccB

IrB

T en s

Id

B

A

Déclenchement certain

Déclenchement probable

Non déclenchement

I  n/2

I  n

1ère condition :

2ème condition :

Temps de non déclenchement de A > Temps de déclenchement de B