- VIL : d.d.p. à appliquer à une ………. pour qu’un niveau logique ……… soit pris en compte par la fonction logique (donnée constructeur).

- VIH : d.d.p. à appliquer à une ………. pour qu’un niveau logique ……… soit pris en compte par la fonction logique (donnée constructeur).

- VOL : d.d.p. que présente une ………. lorsqu’elle est au niveau logique ……… (donnée constructeur).

- VOH : d.d.p. que présente une ………. lorsqu’elle est au niveau logique ……… (donnée constructeur

- IIL : courant ………… garantissant le niveau logique ……….. (donnée constructeur).

- IIH : courant ………… garantissant le niveau logique ……….. (donnée constructeur).

- IOL : courant …………garantissant le niveau logique ……….. (donnée constructeur).

- IOH : courant …………garantissant le niveau logique ……….. (donnée constructeur).

Sortance (fan-out)

La sortance caractérise le nombre maximal d’entrées unitaires (entrance = 1 U.L.) pouvant être commandées par la sortie d’une fonction logique de la même famille. Ce paramètre doit être pris en compte lorsque plusieurs fonctions logiques sont mises en cascade.

- Temps de propagation : Il s’agit du retard entre le changement d’état d’une entrée et le changement d’état de la sortie correspondante.

La mesure de ce retard est établie en effectuant la différence entre l’instant ou la d.d.p. de sortie atteint 50% de VOH – VOL et l’instant ou la d.d.p. appliquée sur l’entrée atteint 50% de VCC.

( tPHL : temps de propagation constaté lors du passage de la ……….. du niveau ……….. au niveau ………..

( tPLH : temps de propagation constaté lors du passage de la ……….. du niveau ………..) au niveau ………..

- Temps de transition :	Il s’agit de la durée de changement d’état d’une sortie.

c’est la durée nécessaire à l’évolution de la d.d.p. de sortie de 10% à 90% de VOH – VOL (temps de montée), ou de 90% à 10% de VOH – VOL (temps de descente).

( tTHL : temps de ………….. (passage de la d.d.p. de sortie de 90% à 10% de VOH –VOL).

( tTLH : temps de ………….. (passage de la d.d.p. de sortie de 10% à 90% de VOH –VOL).

# Text boxes

# Tensions d’entrée et de sortie

# Caractéristiques statiques d’entrée et de sortie

###### Sortie

###### Entrée

0V

VCC

0V

VCC

VO

VI

##### Niveau bas

##### Niveau haut

##### Niveau bas

##### Niveau haut

# Caractéristiques dynamiques

VOL

t

t

t……..

t……..

10%

90%

90%

10%

t……..

t……..

VT

VT

VT

VT

###### Sortie

###### Entrée

0

VCC

0

VOH

VO

VI

# Tensions d’entrée et de sortie