| Labo S.I. | AUTOSYNTHESE | TS1 |
| --- | --- | --- |
|  | RESEAU LOCAL | RES6-T |
|  | THEME : La communication de l’information (I12) |  |

Nom et prénom :	Groupe :

# AUTO SYNTHESE

Vous devez consacrer un quart d’heure à cette partie et la réaliser individuellement

Question 1 :

Donnez le type du réseau internet : MAN, LAN, ou WAN. Justifiez.

Question 2 :

Mettre des ordinateurs en réseau mais pour quoi faire ?

Donnez les 3 principales utilisations d’un réseau local.

Question 3 :

On veut pouvoir transmettre sur un réseau au maximum 10Mo de données en 1s.

Donnez en Mb/s la vitesse des cartes réseaux à installer dans les ordinateurs de ce réseau.

Question 4 :

Que signifie les lettres IP.

A quoi sert une adresse IP ?

Question 5 :

On vous donne le masque de sous-réseau suivant : 255.255.255.0

Combien d’ordinateurs peut on connecter au réseau correspondant ?

Question 6 :

On vient d’installer un nouvel ordinateur d’adresse IP 192.168.0.4.

Donnez la commande DOS qu’il faudra entrer sur l’ordinateur d’adresse IP 192.168.0.1 qui permettra de tester la communication avec ce nouvel ordinateur.

# Text boxes

Réponse :

Réponse :

Réponse :

Réponse :

Réponse :

Réponse :