| Labo S.I. | tRAVAUX PRATIQUES | TS |
| --- | --- | --- |
|  | CI 11 : Systèmes logiques et numériques CI 2 : Représentation et Schématisation | SCO01-T |
|  | THEME : Les systèmes numériques : implantation d’un algorithme en langage structuré (I10) Représentation d’une pièce et arbre de construction (R5) |  |

Enoncé du problème technique posé :

Comment modifier le scooter pour améliorer la protection de son clavier contre les intempéries et le vandalisme ?

| Nom | Type | Plage de valeur | Commentaire | Localisation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| clavier_1 | Numérique : binaire sur 6 bits | 000000 à 111111 | Contient l’information « sortie clavier » | Orga-1 |
| clavier_2 | Numérique : binaire sur 6 bits | 000000 à 111111 | Contient l’information « sortie clavier » | Orga-1 |
| M | Numérique décimale | 0 à 32 | Contient la valeur décimale correspondant à la touche tapée (voir document 8) | Orga-1, Orga-2 |
| Code_démarrage | Numérique décimale | 1111 à 17776 | Contient la valeur décimale correspondant au code de démarrage | Orga-0 |
| Nombre_code_incorrect | Entier | 0 ( ( 3 | Contient la valeur du nombre de code incorrect tapé | Orga-0 |
| Code_tapé | Numérique décimale | 1111 à 17776 | Contient la valeur décimale correspondant au code tapé | Orag-0, Orga-3 |
| i | Entier | 1 ( ( 4 | Indice de la mémoire de stockage de la valeur de la touche tapée | Orga-2 |
| Mi | Numérique décimale | 0 à 32 | Mémoire contenant la valeur de M pour la iième touche tapée | Orga-2 |
| Nouveau_code | Numérique décimale | 1111 à 17776 | Contient la valeur du nouveau code de démarrage | Orga-3 |
| Changement_code | Booléen | Vrai ou faux | Prend la valeur vrai quand changement de code demandé | Orga-0 Orga-3 |

| Nom | Type | Valeur |
| --- | --- | --- |
| clavier_1 | Numérique : binaire sur 6 bits | 000010, puis 000100, puis 001000, puis 010000 |
| clavier_2 | Numérique : binaire sur 6 bits | 000010, puis 000100, puis 001000, puis 010000 |
| M | Numérique décimale | 2, puis 4, puis 8, puis 16 |
| Code_démarrage | Numérique décimale | 2496 |
| Code_tapé | Numérique décimale | 2496 |
| Mi | Numérique décimale | M1 = 2, M2 = 4, M3 = 8, M4 = 16 |

| Touche du clavier | « sortie_clavier » | Valeur décimale |
| --- | --- | --- |
| V | 100000 | 32 |
| 5 | 010000 | 16 |
| 4 | 001000 | 8 |
| 3 | 000100 | 4 |
| 2 | 000010 | 2 |
| 1 | 000001 | 1 |

Tableau 2

# Text boxes

DOCUMENT 1

#### Procédure de changement du code d’anti démarrage

Extrait de la documentation Peugeot

Autoriser démarrage

Nombre code incorrect = ? 3

OUI

NON

Compter le nombre de code incorrect

Code correct ?

Acquérir code de démarrage

Début

Début

DOCUMENT 2

Algorigramme 0 du programme

de gestion de l’anti démarrage

Programme Principal

Lire une touche

pendant 1s

OUI

NON

OUI

Touche V appuyée ?

Emettre 3 « bips »

NON

Bloquer le clavier

pendant 10 s

Mémoriser changement de code demandé

NON

Changement code

demandé ?

OUI

Changer le code

Bloquer le scooter pendant 15 minutes

Fin

Début

Fin

Lire une touche

pendant 1s

Mémoriser changement de code demandé

Début

Programme Principal

Utilise les variables du programme (document 7)

OUI

NON

Acquérir code de démarrage

NON

OUI

Code correct ?

Bloquer le clavier

pendant 10 s

Compter le nombre de code incorrect

M = ? 32

OUI

NON

Nombre code incorrect = ? 3

Bloquer le scooter pendant 15 minutes

Autoriser démarrage

Emettre 3 « bips »

DOCUMENT 3

Algorigramme 0 du programme de gestion de l’anti démarrage

Pour un clavier à 6 touches et un code à 4 chiffres

Changer le code

OUI

Changement code

demandé ?

NON

DOCUMENT 4

Algorigramme 1 du programme de gestion

de l’anti démarrage

Pour un clavier à 6 touches et un code à 4 chiffres

Début

Début

Sous Programme « Lire une touche pendant 1s»

clavier 1 = sortie clavier

clavier 1 = ? 000000

OUI

NON

Démarrer

temporisation de 1s

clavier 2 = sortie clavier

clavier 2 = ?

clavier 1

NON

Mémoriser clavier 1

dans M

Emettre 1 « bip »

Convertir clavier 1

en décimal

OUI

Fin

Changer le code

DOCUMENT 5

Algorigramme 2 du programme de gestion

de l’anti démarrage

Pour un clavier à 6 touches et un code à 4 chiffres

Début

Début

Mettre à zéro la variable i

Mettre le contenu de M dans Mi

Fin

i = ?4

OUI

NON

## Sous Programme « Acquérir Code de Démarrage »

Lire une touche pendant 1s

Calculer la valeur de

code tapé

### M = ? 0

OUI

NON

### Incrémenter i

Calcul de la valeur de « code tapé » :

La valeur décimale du code tapé est calculée à partir des quatre valeurs stockées dans les mémoires M1, M2 , M3 , M4.

« code tapé » = M1 ( 1000 + M2 ( 100 + M3 ( 10 + M4

Exemple : pour le code 2345, code tapé = 2 ( 1000 + 4 ( 100 + 8 ( 10 + 16 = 2496

DOCUMENT 6

Algorigramme 3 du programme de gestion

de l’anti démarrage

Début

Début

Sous Programme « Changer le code de démarrage »

Emettre 2 « bips »

Acquérir code de démarrage

OUI

NON

code tapé = ?

code démarrage

Emettre 3 « bips »

Acquérir code de démarrage

Mémoriser nouveau code

NON

code tapé = ?

nouveau code

Emettre 3 « bips »

OUI

code démarrage =

nouveau code

Acquérir code de démarrage

Emettre 3 « bips »

Emettre 1 « bip »

Fin

Changer le code

DOCUMENT 7

TABLEAU DES VARIABLES UTILISEES PAR LE PROGRAMME

Pour un clavier à 6 touches et un code à 4 chiffres

DOCUMENT 8

TABLEAU DES VALEURS PRISES PAR LES VARIABLES DU PROGRAMME

Pour un clavier à 6 touches et pour le code 2345