ASSERVISSEMENTS

| Asservissements | Notions |  |
| --- | --- | --- |

Un système asservi comporte une boucle de régulation.

Toute boucle d'asservissement comporte nécessairement un capteur (vitesse, position, température…). Connaître les asservissements impose de connaître les différents capteurs possibles pour l'application.

Le but d'un système asservi est d'annuler l'erreur : la sortie est alors égale à la valeur demandée, tout en rendant la réponse la plus rapide possible.

Régulation : la consigne varie peu (Par ex., la régulation de température sur une climatisation)

Asservissement : la consigne peu varier beaucoup et souvent (Par ex, l'asservissement de position sur un déplacement de grue).

Réponse indicielle : réponse d'un système à un échelon de consigne

| Asservissements | Action proportionnelle : P |  |
| --- | --- | --- |

L’action proportionnelle permet de jouer sur la vitesse de réponse du procédé. Plus le gain est élevé, plus la réponse s’accélère, plus l’erreur statique diminue (en proportionnel pur), mais plus la stabilité se dégrade : trop de gain peut rendre le système instable, il se met alors à osciller.

Il faut trouver un bon compromis entre vitesse et stabilité.

##### S=K(M-C)+S0

So se règle en général à 50% de la plage de variation de sortie, appelé centrage de la bande proportionnelle.

| Action P | Bande proportionnelle |
| --- | --- |

C’est la variation en % de l’entrée du régulateur nécessaire pour que la sortie varie de 100% .

Elle est d’autant plus faible que le gain est élevé donc que le régulateur est sensible : BP%=100/K .

BP est de l'ordre de 3 à 400% dans les régulateurs électroniques. Dans les régulateurs industriels, elle est appelée Xp.

Bp = Xp (  E/100     E: Echelle de mesure du régulateur (ex : 0/100°C)

En pratique, cela veut dire que l'on n'utilise la partie proportionnelle de la commande que autour du point voulu.

Par exemple, pour du chauffage, on chauffe "à fond" au début, et on ne module l'énergie de chauffe que lorsque l'on approche de la température voulue : on est alors rentré dans la bande proportionnelle.

On voit sur la courbe que la sortie S n'est proportionnelle à la valeur réglante R que dans la bande proportionnelle.

| Asservissements | Action intégrale : I |  |
| --- | --- | --- |

L’action intégrale permet d’annuler l’erreur statique (écart entre la mesure et la consigne).

Plus l’action intégrale est élevée (Ti petit), plus la réponse s’accélère et plus la stabilité se dégrade.

Il faut également trouver un bon compromis entre vitesse et stabilité.

Dans les régulateurs industriels on affiche 1/Ti, alors Ti est d’autant plus grand que l’action intégrale est faible.

Pas d'action I : Ti infini

| Action I | Régulation P I |
| --- | --- |

Si l'action P ne suffit pas, on ajoute un effet intégrateur. C'est un grand classique de la régulation.

Définition :           Fonction de transfert:

Réponse indicielle :

Temps d’intégration Ti [sec.] ou en nombre de répétition par minute

Sens physique de Ti, intégrons S(t) de 0 à Ti :

2 fois l'action de P

| Asservissements | Action dérivée : D |  |
| --- | --- | --- |

L’action dérivée est anticipatrice. En effet, elle ajoute un terme qui tient compte de la vitesse de variation de l’écart, ce qui permet d’anticiper en accélérant la réponse du processus lorsque l’écart s’accroît et en le ralentissant lorsque l’écart diminue.

Plus l’action dérivée est élevée (Td grand), plus la réponse s’accélère !

Là encore, il faut trouver un bon compromis entre vitesse et stabilité.

| Asservissements | Résumé P I D |  |
| --- | --- | --- |

|  | Action P | Action I | Action D |
| --- | --- | --- | --- |
| En statique | L'écart diminue si P augmente | Annule l'erreur statique | Aucun effet |
| En dynamique | Augmente la rapidité, mais risques d'instabilités | Risque d'augmenter l'instabilité | Permet de stabiliser |

Structure série :

Peu utilisée dans les régulateurs industriels, mais pratique pour les études théoriques

Structure mixte :

Très utilisée dans les régulateurs industriels, car elle permet un réglage indépendant des paramètres.

Structure parallèle :

La plus employée dans les régulateurs industriels actuels. Elle offre également un réglage indépendant des paramètres.

| Asservissements | Régulation tout ou rien |  |
| --- | --- | --- |

Ex en chauffage : on chauffe à puissance maximale ou pas du tout. Soit :

##### Xp = 0 %   Ti = (   Td = 0      On parle également de régulation en fourchette

| Asservissements | Identifier un process de chauffage : méthode de Broïda |  |
| --- | --- | --- |

- On fait un essai expérimental en boucle ouverte

- c’est la méthode habituellement utilisée pour les processus thermiques et qui conduit au modèle mathématique

- Gs représente le gain statique du système en boucle ouverte

- e-Tp la transmittance d’un processus à retard pur

- la transmittance d’un processus de premier ordre

Les circuits de chauffage comportent en général un retard pur lorsque la chauffe se met en route. Il faut vaincre l'inertie des résistances, et l'emplacement du capteur fait que la montée est détectée avec un retard supplémentaire. Ensuite, on observe une réponse type premier ordre (forme exponentielle). En effet, au bout d'un moment, la température atteint un point d'équilibre. Pour cette température, la puissance apportée au four ne sert plus qu'à compenser les pertes.

Les circuits de pompage sont eux linéaires : on pompe au même débit tout le temps de la consigne.

G = (Um% / (Ur%

| Asservissements | Réglage des paramètres d'un PID |  |
| --- | --- | --- |

Etape 1 : faire des essais et étude du procédé. Objectif : déterminer son modèle.

Etape 2 : selon le modèle que l'on aura choisi, régler le correcteur PID.

Etape 3 : essayer le réglage choisi.

| Asservissements | Réglage industriel par la méthode de Broïda |  |
| --- | --- | --- |

| L’indentification étant faite, cette méthode donne déjà un conseil sur le choix du régulateur (mais il toujours possible de choisir une régulation plus performante que celle proposée). | Rapport T/( | Correcteur proposé |
| --- | --- | --- |
|  | <= 0,05 | T O R |
|  | Entre 0,05 et 0,1 | P |
|  | Entre 0,1 et 0,2 | PI |
|  | Entre 0,2 et 0,5 | PID |
|  | >= 0,5 | Limite des PID |

Ensuite, cette méthode propose un tableau de réglage

| Paramètre / structure | BP (%) | Ti | Td |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 125 G0 T/( |  |  |
| PI parallèle | 125 G0 T/( | G0 T/0,8 |  |
| PI série | 125 G0 T/( | ( |  |
| PID série | 120 G0 T/( | ( | 0,42 T |
| PID mixte | 120 G0 T/((+0,4T) | ( + 0,4T | ( T / (2,5( + T) |
| PID parallèle | 120 G0 T/((+0,4T) | G0 T/0,75 | 0,35 ( / G0 |

| Asservissements | Réglage industriel par la méthode Tout Ou Rien |  |
| --- | --- | --- |

| Réglage d'un PID | Réglage de la bande proportionnelle |
| --- | --- |

| Mode opératoire : Régler la consigne de régulation C Régler le paramètre de l'action proportionnelle à zéro ( Xp = 0)( régulation TOR. | Mettre en route la régulation Lorsque le système présente quelques oscillations relever 2A et T. |
| --- | --- |

Déterminer une valeur approchée de Xp :

Xpthéorique% = (2A/E) *100

Bp = Xp (  E/100     E: Echelle de mesure du régulateur (ex : 0/100°C)

Cette valeur de Xp donnera selon Ziegler/Nichols une régulation avec des oscillations amorties :

A1=4A2 et A2=4A3 etc...

En pratique, on prendra Xp plus grand pour éviter les oscillations :

Xp pratique = (3 à 5) Xp théorique

| Réglage d'un PID | Réglage Xp et I |
| --- | --- |

- Le réglage de Xp est le même que pour une régulation proportionnelle.

- Le réglage de la constante de temps de l'action intégrale se fait suivant le critère de Ziegler-Nichols:

Ti = ¾  T        (T: période d'oscillation en régulation T.O.R)

En pratique, on est amené parfois à augmenter cette valeur pour éliminer un éventuel dépassement de consigne :  Ti pratique = (1 à 1,5) Ti calculé

| Réglage d'un PID | Réglage Xp, I et D |
| --- | --- |

On garde les réglages de Xp et I vus précédemment.

Réglage pratique  :  Td = Ti/5

| Asservissements | Réglage PID : Ziegler/Nichols, en boucle fermée |  |
| --- | --- | --- |

Cette méthode est dérivée de la première. La différence vient de la méthode d'essai

- On annule les actions I et D

- On augmente le gain K jusqu'au moment où apparaît le régime oscillatoire périodique

- On relève alors:

-KM: valeur pour lequel apparaît le régime oscillatoire périodique

-To: période des oscillations

On en déduit le réglage des paramètres:

| Type de régulateur | K | Ti | Td |
| --- | --- | --- | --- |
| PI | 0,45 KM | 0,8 To |  |
| PID | 0,6 KM | 0,5 To | 0,125 To |

| Asservissements | Réglage PID : Ziegler/Nichols, en boucle ouverte |  |
| --- | --- | --- |

On applique un échelon de consigne en boucle ouverte. On assimile la réponse du procédé à un intégrateur avec un retard pur. Ce cas corresponds par exemple aux systèmes de chauffage.

Le point d’intersection avec la droite représentative de l’intégrateur avec l’axe des temps détermine le temps Tu. On défini ensuite le temps Tg comme le temps nécessaire à la variable contrôlée ( mesure ) pour varier de la même amplitude ( en % d’échelle ) que la sortie du régulateur.

Pour un régulateur PID :

KP < 1.2 Tg/Tu,

TI> 2 Tu,

Td = 0.5 Tu

QCM :

| Le capteur d'une boucle d'asservissement est un capteur : | TOR Analogique Numérique |
| --- | --- |
| Une boucle d'asservissement ne comporte pas de capteur | Vrai Faux |
| Un système asservi réagit de façon à | Annuler l'erreur Augmenter l'erreur Amplifier au maximum possible |
| Pour ne pas mettre d'effet intégrale I dans un correcteur, il faut régler Ti | Ti le plus grand possible Ti à 0 Ti à Pi/2 |
| Pour ne pas mettre d'effet dérivée D dans un correcteur, il faut régler Td | Td le plus grand possible Td à 0 Td à Pi/2 |
| Si on augmente l'effet proportionnel, l'erreur statique augmente | Vrai Faux |
| Ajouter un effet Integrateur permet | De ralentir la réponse d'annuler l'erreur statique d'éviter les dépassements |
| Pour régler un PID, on met tous les paramètres aux maximum pour commencer | Vrai Faux |
| Si on met beaucoup d'effet I dans le régulateur, la stabilité | Augmente Diminue |

# Text boxes

Action P :

t

S(t)

T°(t)

Consigne

- Savoir identifier une boucle d'asservissement, la caractériser

- Connaître des méthodes de réglage de correcteur

- Connaître les systèmes asservis les plus courants

A voir aussi

Valeur réglante

S(t)

K(M-C)

- TP régulation de température

K(M-C) = (100/BP)*(M-C)

M-C

t

Process

Algorithme

BP

R

S

- Notions

- Action P, bande proportionnelle

- Action I

- Action D

- PID : résumé, structures

- Régulation T O R

- Identification : méthode de Broïda

- Réglage : plusieurs méthodes

Plan :

Régulateur

M : Mesure

##### E = M-C

Erreur

Action I :

S : Sortie

C: Consigne

Hystérésis de réglage

Valeur réglante (soit ici Puiss de chauffe)

Seuil haut

Seuil bas

Capteur + transmetteur

t

2A

T

C

S

Oscillations

amorties.

Avec Xp pratique

A2

A1

X

I

P

P

D

I

I

D

D

P