Q1) Rappeler le rôle de la fonction.

Q2) Quelles sont ses entrées et ses sorties ?

Q3) Identifier les composants mis en jeu dans la fonction.

Q1) Si aucune intrusion n’est détectée, quel est l’état logique des point PT9 et PT10. En déduire le niveau de tension correspondant.

Q2) Si une intrusion est détectée, quel est l’état logique des points PT9 et PT10. En déduire le niveau de tension correspondant.

Q3)  Dans le cas où la présence d’un intrus n’est pas détectée, que valent Ve, VC3, VR7 et Vs  ?

Une intrusion est détectée.

Q4)  Que valent Ve, VC3, VR7 et Vs à ce moment là ?

Dessiner un schéma équivalent du montage.

Q5) Déterminer alors le sens de circulation du courant dans la maille.

Que fait le condensateur ?

Q6) Dessiner l’allure des tensions Ve, VC3, VR7 et Vs.

Q7) L’alarme reste déclenchée tant qu’il y a un niveau logique « 0 » sur PT11.

Pendant  combien de temps l’alarme reste-t-elle  déclenchée ?

Q8) Le cahier des charges est-il validé ?

Proposer une solution dans le cas où il ne serait pas validé.

Une fois que l’alarme s’éteint, les positions des détecteurs de présence sont de nouveau au repos.

Q9) Que valent Ve, VC3, VR7 et Vs à ce moment là ?

Dessiner un schéma équivalent du montage.

Q10) Déterminer alors le sens de circulation du courant dans la maille.

Que fait le condensateur ?

Q11) Dessiner l’allure des tensions Ve, VC3, VR7 et Vs.

On va maintenant vérifier le fonctionnement de la fonction par simulation.

Pour des commodités de temps de simulation, la valeur de la résistance de FP5 sera  divisée par 10 et celle du condensateur par 100.

## Q1) Calculer les nouvelles valeurs de R7 et C3. Quel sera donc la durée de la temporisation que l’on va simuler ?

Q2) Dessiner et paramétrer le schéma à simuler. ( voir ANNEXE  de l’étude de FP4 )

Q3) Expliquer le rôle des différentes lignes du fichier commande.

Q4) Faire la simulation.

Q5) Valider le fonctionnement. Retrouver tous les résultats calculés précédemment.

Q6) Que se passe-t-il en sortie de FP5 lorsque VIL < VR7 < VIH ?

Q7) Conclusions.

# Text boxes

# Etude fonctionnelle

# Etude structurelle

VR7

# Simulation

Vs

Ve

VC3