On veut pouvoir remplacer la structure utilisée dans FP5 par une structure à base de 555.

Soit le montage suivant :

En vous aidant du schéma interne du 555, répondez aux questions suivantes :

La résistance Rc est une résistance de pull-up.

On considère le condensateur initialement déchargé. La tension Ve = Vcc.

Q1) Donner la valeur des sorties des comparateurs C1 et C2. En déduire l’état de l’interrupteur commandé et les valeurs de Vs et de Vc.

A t = t1, on envoie une courte impulsion Ve = 0V

Q2) Donner la valeur des sorties des comparateurs C1 et C2. En déduire l’état de l’interrupteur commandé.

Q3) Que fait le condensateur ?

Donner la valeur initiale puis la valeur finale de la tension aux bornes du condensateur.

Q4) Que se passe-t-il lorsque  ?

En déduire l’état de l’interrupteur commandé. Donner la valeur de Vs.

Q5) Que fait le condensateur ?

Q6) Représenter l’allure de Vc(t) et Vs(t).

Q7) Donner, en fonction de R et C, la valeur de la durée de l’impulsion générée.

Q8) On veut remplacer la structure présente dans « l’alarme 4 zones » par celle-ci. Dimensionner R et C pour répondre au cahier des charges.

Q9) Pour conclure, donner une définition de « monostable ».

Représenter l’allure de VC(t) et VS(t).

- Structure à saisir avec VIEWDraw

Voir schéma en annexe

- Nom du répertoire de travail:				c:\projet\td

- Nom du projet :						td.vpj

- Librairie(s) indispensable(s) dans Project Manager : 	analog

extended

- Nom du fichier [ Obligatoire ] :				monostable

- Format de la feuille : 					A4

- Composants à utiliser dans la librairie :			( analog

├ R.1

├ DC1.1

├ Probe.1

├ Trans.1

├ GND.1

└ Pulse.1

( extended												└ 555.1

- Travail à effectuer

Vous diviserez la valeur du condensateur par 100 et la valeur de la résistance par 10.

Q1) Donner les nouvelles valeurs de R et de C. Quelle sera la durée de l’impulsion générée ?

Q2) Dessiner et paramétrer le schéma à simuler.

Q3) Faire la simulation.

Q4) Valider le fonctionnement. Commenter les résultats trouvés.

Q5) Que se passe-t-il en sortie de FP5 lorsque V2 < Vc < V1 ?

Q6) Conclusions.

# Text boxes

4

8

3

2

6

1

7

Vcc

R

C

NE 555

VS

VC

Rc = 10k(

Ve

Rc

VC

2Vcc/3

Vcc/3

t

VS

Vcc

t

# Simulation

# Etude du 555 en monostable

Ve

Vcc

t

t1

0