Les montages stabilisateurs ou régulateurs de tensions permettent d’obtenir des tensions continues presque parfaites à leur sortie à partir d’une tension d’entrée faiblement variable ( ex : sortie d’un pont redresseur filtrée).

La qualité d’un générateur de tension continue se caractérise par :

- la régulation de ligne ( ou amont ) qui définie la capacité du montage  à fournir une valeur de tension fixe en fonction des variations de l’entrée (

- la régulation de charge ( ou aval ) qui définie la capacité du montage à fournir une valeur de tension fixe en fonction du courant débité vers la charge (

- Domaine d’utilisation :

Dans les montages qui ne nécessitent pas une grande précision de la tension ainsi qu’une forte réjection des fluctuations de la tension d’entrée.

- Principe

La stabilisation est effectuée à partir d’une diode zéner polarisée en inverse.

Au-delà de la tension zéner de la diode, la tension aux bornes de la diode est stable et celle-ci se met à conduire.

- Avantages

(Simplicité

## (Coût

- Inconvénients

(Il faut Ve bien supérieur à Vz

(La tension  zéner varie en fonction de la température (2mV/°C)

(Il n’existe pas toutes les valeurs de tension zéner.

(La consommation en courant du montage reste constante même si on débranche la charge.

- Domaine d’utilisation

Dans les montages qui nécessitent une grande précision de la tension ainsi qu’une forte réjection des fluctuations de la tension d’entrée.

- Principe

Le régulateur de tension maintient constante la tension de sortie en réagissant de façon à compenser ses variations. Il existe plusieurs types de régulateurs :

- Les régulateurs fixes : la tension de sortie est fixée par le composant (série 78xx, 28xx, 29xx,79xx, avec les xx qui remplace la valeur voulue).

- Les régulateurs ajustables : la tension de sortie est fixée par l’utilisateur dans la plage que le constructeur indique. (LM 723, LM117, etc…).

- Caractéristiques – Critère de choix

### Tension de sortie :

### Courant maximal de sortie

Dropout voltage : (VDV) c’est la différence de potentiel minimale à respecter entre entrée et sortie du régulateur pour que celui-ci fonctionne.

Line regulation : c’est la régulation de ligne. Elle indique en pourcentage de volts (%V) les variations de Vs pour une certaine variation de Ve en régime établi.

Load regulation : c’est la régulation de charge. Elle indique en pourcentage les variations de Vs en fonction des variations du courant de charge Iu en régime établi.

Maximum power dissipation :  ( Pd ) c’est la puissance maximale dissipable par le régulateur.

### Puissance dissipée par le régulateur :

P = VDV x Iu

Si cette dernière est supérieure à Pd, il faut utiliser un dissipateur externe ( radiateur ).

- Avantages

(Simplicité de mise en œuvre des régulateurs fixes

(Universalité des régulateurs ajustables

- Inconvénients

(Mise en œuvre plus complexe

(Prix plus élevé.

# Text boxes

# Rôle

# ul

# Stabilisation

# ul

# Régulation

# ul

Vs = Vz

Ve